1.   ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1. Основание для  разработки проекта

1.2. Исходные данные для проектирования

1.3. Характеристики участка

1.4  Природные условия

1.5. Современное использование территории

1.6. Планировочные ограничения

1.7. Параметры планируемого строительства

1.8. Технико-экономические показатели

Материалы по обоснованию (согласовываемая часть) документации «Разработка проекта планировки индивидуальной застройки с.Алкино-2 сельского поселения Лесной сельсовет муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан»  разработаны по заказу Администрации муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан, с целью выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры; установления границ незастроенных земельных участков, планируемых для индивидуального жилищного строительства. Проект выполнен в соответствии с муниципальным контрактом и техническим заданием на разработку проектной документации по планировке территории.

Проект планировки территории разработан с учётом:

-  Внесение изменений в  генеральный план с.Алкино-2 сельского поселения Лесной сельсовет муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан; утвержденного решением Совета сельского поселения Лесной сельсовет муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан.

Проект разработан в соответствии с требованиями:

-  Внесение изменений в  генеральный план с.Алкино-2 сельского поселения Лесной сельсовет муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан;

-  Закона Республики Башкортостан от 05.01.2004 г. №59-з «О регулировании земельных отношений в Республики Башкортостан;

-  Нормативные правовые акты Республики Башкортостан в области планировки территории

-  СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации;

-  СНиП 2.07.01.-89*(2004) Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;

-  ГОСТ Р 21.1101-2009 Основные требования к проектной и рабочей документации;

- Республиканских нормативов градостроительного проектирования  «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» (в ред. 2015 г.), утвержденных приказом Госкомитета Республики Башкортостан по строительству и архитектуре № 219 от 10.08.2017 г.

1.1. Основание для  разработки проекта

-   Статьи 41-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации

-    Распоряжение Правительства Республики Башкортостан № 595-р от 27.06.2017 г.;

-    муниципальный контракт № 51 от 18.10.2017 г.

1.2. Исходные данные для проектирования

- ТУ на инженерное обеспечение зданий на проектируемой территории, выданные эксплуатирующими  организациями с.Алкино-2 муниципального района Чишминский район РБ;

- Стереотопографическая съемка территории, образованной частями земельных участков с кадастровыми номерами 02:50:110402:273, 02:50:110402:274, 02:50:110402:9 М 1:2000. Выполнена 2017 г. ООО «Геопроект».

1.3. Характеристики участка

1.3.1. Планировочная зона

1.3.2. Территориальные зоны

1.3.3. Ориентировочная площадь

Территория сельского поселения Лесной сельсовет расположена в северо-восточной части Чишминского района, расположенного в центре Республики Башкортостан. С востока и севера сельсовет ограничен землями Уфимского района, с запада и юга − землями Алкинского сельсовета. Проектируемая территория расположена в западном направлении от с.Алкино-2 Проектируемые кварталы жилого микрорайона в настоящее время подготовлены к комплексному размежеванию и свободны от застройки.

1.3.1. Планировочная зона: ЖУ.1

1.3.3. Ориентировочная площадь: 123,5 га.

1.4.  Природные условия

1.4.1. Характеристика климата

1.4.2. Рельеф и геологическое строение

1.4.3. Гидрогеологические условия

1.4.4. Растительность

1.4.5. Почвы

1.4.1. Характеристика климата

Климатическая характеристика приводится по данным метеостанции  «Чишмы», Справочника по климату СССР (1968г.), по данным ТСН 23-357-2004 РБ "Климат Республики Башкортостан" (2001г.) и СНиП 23-01-99 "Строительная климатология".

Проектируемый район по климатическим условиям относится к северо-западному субрайону. Климат района − умеренно-континентальный, теплый, несколько засушливый, характерный особенностью которого является изменчивость и непостоянство погоды в разные годы из-за резких отклонений от средних норм осадков, давления, ветра, облачности и т.д.

Значения климатических параметров

- суммарная солнечная радиация (прямая и рассеянная) за год на горизонтальную поверхность при безоблачном небе – 5867 МДж/м2;

- среднегодовая температура воздуха +2,8 С, среднемесячная температура января −14,4 0С, июля +19,30С;

- абсолютные температуры воздуха – минимум −480 С,  максимум +400 С;

- среднее число дней с температурой воздуха менее −200 С 17,4 дней;

- максимальная глубина промерзания почвы 143 см (1 раз в 10 лет), 196 см (1 раз в 50 лет);

- преобладающие направления ветра – южные и юго-западные;

- наибольшие средние скорости ветра отмечаются при южных (4,3 м/сек) и юго-западных (3,8м/сек) ветрах;

- наибольшие скорости ветра, возможные каждый год, составляют 35 м/сек.,

1 раз в 25 лет – 25 м/сек., 1 раз в 50 лет − 26 м/сек;

- количество осадков за ноябрь − март составляет 105 миллиметров.;

- относительная влажность воздуха в среднем за год − более 75 %.

Повторяемость направления ветра

Таблица №1

|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплый период | 22 | 8 | 4 | 5 | 14 | 18 | 13 | 15 |
| Холодный период | 4,8 | 5,0 | 2,7 | 6,6 | 6,7 | 5,8 | 4,0 | 5,8 |
| Год | 3,3 | 2,5 | 2,1 | 3,3 | 4,3 | 3,8 | 3,3 | 3,7 |

Опасные погодные явления

- Метели. В зимний период сезон при усилении ветра более 6м/сек возникают метели, в среднем за год бывают 43 дня с метелью.

- Туманы. Среднегодовое число дней с туманом, в среднем, около 16, наи-большее количество туманов возникает в условиях пересеченного рельефа.

Климатические условия для строительства

По климатическому районированию территории России для строительства территория проектируемого района относится к  1В климатическому подрайону. Расчетная температура для проектирования отопления  -350С (температура самой холодной пятидневки обеспеченностью 0,92). Продолжительность отопительного периода (расчетная) 212 дней.

Климатические условия для рассеивания вредных примесей

Проектируемая территория относится к району с возможным повышенным потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА). Накоплению примесей в воздухе населенных пунктов и увеличению загрязнения способствует:

1. Слабый ветер в сочетании с приподнятой температурной инверсией.

2. Приземные инверсии и штиль, затрудняющие вертикальный воздухообмен.

3. Высокая температура воздуха и слабый ветер.

4. Туман

5. Опасное направление − ветра южные, со скоростью ветра более 4−7,5 м/сек.

Повторяемость слабых ветров на территории 52,7 % от общего числа случаев, с максимумом в августе-сентябре. Повторяемость приземных инверсий в годовом распределении от общего числа наблюдений составляет 34 %.

1.4.2. Рельеф и геологическое строение

Территория Чишминского района, где расположено сельское поселение Лесной сельсовет, занимает часть обширного Камско-Бельского понижения, пересекающего Южное Приуралье в центральной части с юго-востока на северо-запад, и имеет равнинный полого-увалистый и холмисто-увалистый рельеф. В геолого-тектоническом отношении относится к Волго-Уральской антеклизе. В Чишминском районе на поверхности развиты пермские образования. Пермская система подразделяется на нижний и верхний отделы.

Рельеф территории полого-увалистый с уклоном поверхности до 10 % в сторону рек. Абсолютные отметки на проектируемой территории колеблются от 102,8 м до 140,8 м. На западной границе в лесу имеется незначительный заболоченный участок.

Инженерно-геологические условия для строительства определяются уклонами местности, глубиной залегания грунтовых вод, несущей способностью грунтов и процессом оврагообразования.

Основные отрицательные физико-геологические явления, характеризующие территорию Чишминского района: затопление пойменных территорий рек и озер, оврагообразование, осыпи, подмыв и обрушение берегов, карстовые проявления, заболоченность территории.

В качестве естественного основания фундаментов проектируемых зданий и сооружений почти повсеместно будут служить четвертичные элювиально-делювиальные отложения. Эти отложения представлены суглинками и глинами, реже супесями. суглинки тяжелые, средние, реже легкие. маловажные. По механическому составу преимущественно пылеватые.

1.4.3. Гидрогеологические условия

Речная сеть Чишминского района принадлежит бассейнам нижнего течения левобережных притоков реки Белой – рек Дема и Уршак, текущим параллельно друг другу с юго-запада на северо-восток. Они имеют широкие асимметричные долины. Левые их склоны более пологие, чем правые. Соответственно и бассейны этих рек характеризуются ассиметричным строением – левые их притоки более протяженные и многочисленные.

Гидрографическая сеть соседнего Алкинского сельского поселения представлена рекой Уза. Река Уза протекает за западной границей территории Лесного сельсовета. На очень коротком отрезке фактически является западной границей территории Лесного сельского поселения. По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки Дема − от истока до в/п д. Бочкарева, входит в речной бассейн реки р. Кама, в речной подбассейн реки р. Белая.

Гидрографическую сеть сельского поселения формирует также безымянный пересыхающийся ручей протяженностью 4,8 км в лесу в юго-восточной части территории.

1.4.4. Растительность

Территория Чишминского района расположена в южной части лесостепной зоны. Растительный покров представлен двумя ассоциациями: древесно-кустар-никовой и травянистой. Село Алкино-2-2 расположено в лесу, а проектируемая малоэтажная застройка, примыкающая с востока к садовому товариществу "Родник", будет располагаться на верхнем плато открытого холма.

Леса в основном широколиственные и состоят в липы, клена, дуба, березы, осины. Общая площадь лесных массивов по району составляет 31533 га, из них хвойных - 20986 га, лиственных - 10547 га. По территории Чишминского района леса расположены неравномерно. В подлеске встречается лещина, шиповник, черемуха. Кустарники сохранились в поймах рек и речек. Представлены ивой, ольхой, черной смородиной, калиной, ежевикой, шиповником. Естественная травянистая растительность сохранилась главным образом в поймах рек, в балках, лощинах, по опушкам леса, на крутых и сильно покатых склонах, в местах, не доступных для механизированной обработки. Сенокосы на территории района занимают площадь 5378 га. Приурочены главным образом к поймам рек, к опушкам лесов, к пологим и покатым склонам балок и представлены разнотравно-мятликовой и разнотравно-типчаковой ассоциациями. Среди разнотравья - таволга шестилепестная, земляника, донник клубненосный, кровохлебка лекарственная, горошек, ковыль, цикорий, тысячелистник, нивяник и другие. Растительный покров пойм рек значительно разнообразен, чем на суходолах.

Наиболее распространенные растения: береза бородавчатая, вяз гладкий, дуб обыкновенный, липа сердцелистная, тополь дрожащий, осина, горошек, донник лекарственный, душистый колосок, душица обыкновенная, ежа сборная, земляника, земляника зеленая, земляника лесная, клевер, ковыль, кровохлебка лекарственная, лабазник, лапчатка, люцерна, овсянница луговая, одуванчик лекарственный, полынь горькая, пустырник пятилопастный, пырей ползучий, солодка коржинского, тысячелистник обыкновенный.

1.4.5. Почвы

Чишминский район относится к Предуральской степной зоне. Здесь преобладают выщелоченные, карбонатные и обыкновенные черноземы, сырые лесные почвы.

Район сильно освоенный, сельхозугодия занимают 295,07 га.

Нарушения естественных ландшафтов и плодородия почв в Чишминском районе является серьезной экологической проблемой.

1.5. Современное использование территории

Проектируемая территория расположена в западном направлении от существующих границ с.Алкино-2 сельского поселения Лесной сельсовет МР Чишминский район Республики Башкортостан. Территория до последнего времени использовалась под пашню. В настоящее время на проектируемой территории  готовится  процесс размежевания участков для индивидуального жилищного строительства.  Площадь участка проектирования – ориентировочно 123,5 га, в т. ч. площадь проектирования на расчетный срок – 123,5   га.

С западной стороны проектируемая территория ограничена существующей жилой застройкой с.Узытамак, с южной стороны  автодорогой федерального значения М-5 "Урал" Самара−Уфа−Челябинск, с северной и восточной стороны автодорогой местного значения.

1.6. Планировочные ограничения

1.6.1. Зоны особого регулирования градостроительной деятельности

1.6.2. Архитектурно-исторический регламент

1.6.3. Экологический регламент

1.6.1. Зоны особого регулирования градостроительной деятельности: нет.

1.6.2. Архитектурно-исторический регламент: ограничений по архитектурно-историческому регламенту нет.

1.6.3. Экологический регламент: нет.

1.7. Параметры планируемого строительства

1.7.1. Архитектурно-планировочные решения

1.7.2. Жилищное строительство. Население

1.7.3. Социальное и культурно-бытовое строительство

1.7.4. Улично-дорожная сеть и транспорт

1.7.5. Обеспечение условий жизнедеятельности маломобильных групп населения

1.7.1. Архитектурно-планировочные решения

Структура улично-дорожной сети и красные линии разработаны в соответствии с генеральным планом и с учетом существующего положения.

Основная идея архитектурно-планировочной композиции планируемой территории состоит в создании максимально комфортной среды и полноценных условий для проживания  жителей на проектируемой и прилегающей к ней территории.

Задачи  разрабатываемого проекта планировки:

-  определение параметров планировочной структуры территории;

-  определение границ зон  существующего и планируемого размещения  объектов и  коммуникаций инженерной инфраструктуры;

-  определение  плана красных линий с учетом существующей застройки, проектных предложений  по размещению объектов различного назначения и  транспортных узлов;

-  определение границ зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения;

-  установление параметров элементов планировочной структуры на данной территории;

-  определение территорий общего пользования;

-  уточнение  границ территориальных зон «Градостроительного регламента».

-  уточнение  транспортных связей  между кварталами.

В разработку проекта планировки входят территории жилой зоны, инженерной и транспортной инфраструктуры.

Проектом предусмотрено необходимое благоустройство и озеленение улиц.

Ориентировочное местоположение общественных зданий и сооружений определено в соответствии с ранее разработанным генеральным планом с.Алкино-2 сельского поселения Лесной сельсовет МР Чишминский район Республики Башкортостан.

Архитектурно-планировочная и объемно-пространственная композиция   проектируемой территории продиктована особенностями ситуации, к числу которых относятся следующие факторы:

-  природные и инженерно-геологические условия, в том числе наличие небольшого озерца в северо-восточной части территории.

-  сложившиеся и проектируемые условия транспортной структуры;

-  функциональное зонирование территории;

-  очередности освоения территории;

-  наличие существующих земельных участков.

При рассмотрении этих факторов определена функциональная зона проектируемой территории:

-  жилая зона «ЖУ.1» – для индивидуального жилищного строительства высотой не выше трех надземных этажей -  площадь земельного участка от 800 кв.м до 1500,0 кв. м.;

- для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) – площадь земельного участка от 1000 кв.м до 3000,0 кв. м, не требующими организации санитарно-защитных зон;

-  общественная зона «ОД.1» зона делового, общественного и коммерческого назначения - для размещения объектов капитального строительства в целях обеспечения удовлетворения бытовых, социальных и духовных потребностей человека, размещение которых связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей

- общественная зона «ОП.1» - зона объектов образования и просвещения -  для размещения объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования(детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению);

- зона «ТОП» - зона территорий общего пользования - размещение объектов улично – дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов,  пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства;

зона «РО.1» -зона зеленых насаждений общего пользования

Красные линии и линии регулирования застройки

Красные линии - линии, которые обозначают существующие или планируемые границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи, трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения – линейные объекты.

Красные линии проектом планировки и проектом межевания территории установлены в соответствии с нормами и требованиями действующего законодательства. Красные линии разработаны для новых внутриквартальных улиц.

Линиями регулирования застройки для целей настоящего проекта планировки следует считать линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений.

Расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с требованиями, приведенными в разделе 14 СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", нормами освещенности, приведенными в СП 52.13330, а также в соответствии с противопожарными требованиями, приведенными в разделе 15 СП 42.13330.2011.

При размещении зданий, строений, сооружений на земельных участках следует учитывать ограничения зон с особыми условиями использования территорий.

1.7.2. Жилищное строительство. Население

Всего в населенном пункте Алкино-2 проживает на 2018 г. ориентировочно 4004 чел.

Проектом предлагается застройка территории в соответствии требованиям градостроительного регламента к зоне Ж-1. Во всех кварталах предлагается разместить малоэтажную застройку индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками от 1000 м² до 1200 м², этажностью - 1-3 этажей.

Тип застройки определен из расселения населения в индивидуальных отдельно стоящих жилых домах средней общей площадью 100 м² на один дом.

Проектом предлагается к размещению:

- в жилом квартале № 1    площадью  0,76 га  7 земельных участков под ИЖС

- в жилом квартале № 2    площадью  0,98 га   9 земельных участков под ИЖС;

- в жилом квартале № 3    площадью  1,19 га  11 земельных участков под ИЖС;

- в жилом квартале № 4    площадью  1,42 га  13 земельных участков под ИЖС;

- в жилом квартале № 5    площадью  1,64 га  15 земельных участков под ИЖС;

- в жилом квартале № 6    площадью  0,64 га  6 земельных участков под ИЖС; (и 0,71 под магазин товаров повседневного спроса);

- в жилом квартале № 7    площадью  1,11 га  10 земельных участков под ИЖС;

- в жилом квартале № 8    площадью  1,99 га  17 земельных участков под ИЖС;

- в жилом квартале № 9    площадью  2,85 га  25 земельных участков под ИЖС;

- в жилом квартале № 10  площадью  1,41 га  13  земельных участков под ИЖС;

- в жилом квартале № 11  площадью  1,86 га  17 земельных участков под ИЖС;

- в жилом квартале № 12  площадью  2,32 га  21 земельных участков под ИЖС;

- в жилом квартале № 13  площадью  1,13 га  9 земельных участков под ИЖС;

- в жилом квартале № 14  площадью  1,34 га  11 земельных участков под ИЖС;

- в жилом квартале № 15  площадью  1,92 га  16 земельных участков под ИЖС;

- в жилом квартале № 16  площадью  1,92 га  16 земельных участков под ИЖС;

- в жилом квартале № 17  площадью  1,92 га  16 земельных участков под ИЖС;

- в жилом квартале № 18  площадью  1,92 га  16 земельных участков под ИЖС;

- в жилом квартале № 19  площадью  1,92 га  16 земельных участков под ИЖС;

- в жилом квартале № 20  площадью  1,76 га  13 земельных участков под ИЖС;

- в жилом квартале № 21  площадью  1,74 га  15 земельных участков под ИЖС;

- в жилом квартале № 22  площадью  1,73 га  15 земельных участков под ИЖС;

- в жилом квартале № 23  площадью 2,4 га  20 земельных участков под ИЖС;

- в жилом квартале № 24  площадью  2,4 га  20 земельных участков под ИЖС;

- в жилом квартале № 25  площадью  2,4 га  20 земельных участков под ИЖС;

- в жилом квартале № 26  площадью  3,45га 28 земельных участков под ИЖС;

- в жилом квартале № 27  площадью  3,15 га  26 земельных участков под ИЖС;

- в жилом квартале № 28  площадью  1,9 га  15 земельных участков под ИЖС (и 1,0 под детский сад и 0,4 под сквер);

- в квартале общественной застройки № 29  площадью  3,51 га  размещение общеобразовательной школы;

- в жилом квартале № 30  площадью  1,1 га  размещение ТБК;

- в жилом квартале № 31  площадью  2,8 га   25 земельных участков под ИЖС;

- в жилом квартале № 32  площадью  2,8 га   26 земельных участков под ИЖС;

- в жилом квартале № 33  площадью  2,69 га  25 земельных участков под ИЖС;

- в жилом квартале № 34  площадью  0,68 га  6 земельных участков под ИЖС;

- в квартале общественной застройки 0,65 га   магазин;

- в квартале общественной застройки № 36  площадью  2,0 га размещение СТО;

Всего на расчётный срок предлагается построить 51,8 тыс.м² общей площади жилых домов (518 домов).

Средняя жилищная обеспеченность на расчётный срок должна составить расчетно 30,0 м²/чел.

Общая численность населения проектируемого микрорайона на расчетный срок составит, при коэффициенте семейности 2,73 чел.,  ориентировочно 518 х 2,73 чел = 1414 человека, соответственно общее количество жителей с.Алкино-2 на расчетный срок составит ориентировочно 4004+1414 =  5418 чел.

На свободной территории предлагается разместить малоэтажную застройку индивидуальными жилыми домами с размерами приусадебных участков, равными 0,10- 0,12 га (ориентировочно по 30х40 м каждый участок). Количество земельных участков, предназначенных для ИЖС на расчетный срок,  ориентировочно составляет 518 участков.

Размещение участков:

- в квартале №26 (земельные участки под ИЖС №№382, 396);

- в квартале №27 (земельные участки под ИЖС №№ 409, 422);

- в квартале №28 (земельный участок №432  под ИЖС и земельный участок №438 для размещения детского сада);

- в квартале №29 (земельный участок №440 для размещения школы);

- в квартале №30 (земельный участок №441 для размещения торгово-бытового комплекса) осуществлять при условии демонтирования ЛЭП 10кВ(с охранной зоной 10м по обе стороны о линии электропередачи, проходящей через проектируемую территорию). Проектом предлагается строительство новой ЛЭП 10 кВ  на свободной территории -  южнее существующей линии электропередач ориентировочно на 10 метров. (см.графический материал)

Таблица 2.  Объемы жилищного строительства

| Номер участка по проекту планировки | Территория, га | Общая площадь жилого фонда, м² | Количество участков, шт. | Население, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проектируемые участки | 60,14 | 51,8 | 518 | 1414 |
| Итого: | 60,14 | 51,8 | 518 | 1414 |

1.7.3. Социальное и культурно-бытовое строительство

Система общественно-делового, социального и культурно-бытового обслуживания населения включает объекты районного значения (эпизодического обслуживания) и микрорайонного значения (повседневного обслуживания).

Расчёт потребности в учреждениях и предприятиях социального и культурно-бытового обслуживания районного значения произведён в соответствии с рекомендациями СНиП 2.07.01-89* на расчётную численность населения всего жилого микрорайона 1414 чел.

Расчёт потребности в детских дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах произведён по республиканским нормативам градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан», и составляет 33-34 мест на 1000 человек в детских дошкольных учреждениях и 144 мест на 1000 человек в общеобразовательных школах.

Расчёт потребности в учреждениях и предприятиях социального и культурно-бытового обслуживания микрорайонного значения произведён в соответствии с рекомендациями СНиП 2.07.01-89* на расчётную численность планировочной структуры с учётом радиусов пешеходной и транспортной доступности. Расчёты сведены в таблицу № 3. Указанные нормативы содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека.

Таблица 3.   Расчет потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания

районного значения

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Обеспеченность на 1000 жителей | Требуется | Принято проектом | Проект. террито рия, га | Размещается |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 |
|  | Население | чел |  | 1414 чел. |  |  |  |
| I Учреждения образования |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | 1 место | 33-34 | 46 | 60 | 1,0 |  |
| 2 | Общеобразовательная школа | 1 учащийся | 144 | 203 | 300 | 3,51 |  |
| 3 | Внешкольные учреждения (учреждения доп.образования) | 1 место | 10 % от общего числа школьни ков, в том чис ле по видам: | 20 | 20 |  | При школе |
| II Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |
| 4 | Аптека | объект/ м² общ. площади | По заданию на проекти рование /14 | 2 / 19,7 | 2 / 19,7 | 2 / 19,7 | При ТБК |
| III Физкультурно-спортивные сооружения |  |
| 5 | Территория физкультурно-спортивных сооружений | га | 0,7 - 0,9 | 0,98 – 1,27 | 1,0 | 1 | При школе |
| 6 | Спортивный зал общего пользования | м² площ. пола зала | 80 | 112 | 120 |  | При школе |
| IV Торговля и общественное питание |
| 7 | Торговые центры | м² торг. площ. | 300 | 424,2 | 224,2 -ТБК | 1,1 | ТБК |
|  |  |  |  |  | 100,0-маг. | 0,7 | магазин |
|  |  |  |  |  | 100,0-маг. | 0,6 | магазин |
| 8 | Предприятие общественного питания | 1 посад. место | 40 | 56 | 56 |  | При ТБК |
| V Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |
| 9 | Предприятия бытового обслуживания населения | 1 рабочее место | 4 | 6 | 6 |  | При ТБК |
| VI Административно-деловые и хозяйственные учреждения |
| 10 | Филиал банка | 1 объект | 0,5 | 1 | 1 |  | При ТБК |
| 11 | Отделение связи | 1 объект | 1 | 1 | 1 |  | При ТБК |

Проектом предложено строительство торгово-бытового комплекса, включающего аптеку, предприятие общественного питания, предприятие бытового обслуживания, отделение (филиал) банка, узел связи, торговые площади; он запроектирован в центральной части микрорайона (квартал №30). Также запроектировано 2 отдельно стоящих магазина – в северной (в квартале №6) и южной (в квартале №35) частях МР. Территории данных объектов оборудованы открытыми автостоянками индивидуального транспорта.

Проектом также предложено строительство  общеобразовательной школы на 300 мест. Школа расположена в центральной части МР. На территории школы для учащихся предусмотрены следующие спортивные площадки: гимнастическая площадка, совмещенная площадка для игр в волейбол и баскетбол, футбольное поле. Детский сад на 60 мест (типовой проект) расположен в центральной части МР и граничит с рекреационной территорией. На территории детского сада запланирована физкультурная площадка и  групповые площадки со спаренными теневыми навесами. Архитектурно-планировочное  решение территории школы и  детского сада основано на соблюдении всех санитарных, противопожарных и технологических нормативов. Проектируемые здания располагаются в центре участка. Благоустройство территории здания начальной школы с детским садом выполнено в пределах участка освоения. Проезды и пешеходные дороги на пути к зданию имеют удобные подъезды и подходы. Внутриплощадочные проезды и площадки территории школы и детского сада приняты с асфальтобетонным покрытием.

Свободные от застройки и покрытий места участка засеваются посадкой деревьев и кустарников, газоны засеваются многолетними травами (без внесения чернозема).

1.7.4. Улично-дорожная сеть и транспорт

Улично-дорожная сеть в пределах рассматриваемых границ запроектирована в соответствии с классификацией, предусмотренной генеральным планом и техническими условиями и с учетом сложившейся улично-дорожной сети.

Улично-дорожная сеть в пределах рассматриваемых границ выполнена в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств

Согласно ранее разработанного Генерального плана с.Алкино-2 уровень автомобилизации принят на расчетный срок - 343 автомобиля на 1000 жителей.

Таким образом, общее количество автомобилей на расчетный срок  на территории проектируемого микрорайона составит: 1414 х 343/1000 = 485 машиноместа.

Открытые автостоянки размещены на приобъектных стоянках у общественных зданий, учреждений, на рекреационных территориях всего в количестве 150 мест. При торгово-бытовом комплексе – 64 машино-мест, при магазине -54 (квартал №6), при магазине – 32 (квартал №32).

Организация общественного транспорта

Структура улично-дорожной сети отредактирована с учетом проектных решений.  Проектом предусмотрена организация движения общественного транспорта по улицам в жилой застройке проектируемого микрорайона.

«Схема организации улично-дорожной сети и схема движения транспорта. М 1:2000» представлена на листе 5 графической части проекта.

таблица 4.   Классификация улиц

| № п/п | Классификация улиц | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина в красных линиях, м | Ширина проезжей части, м | Ширина тротуаров м | Длина проезжей части км | Кол-во полос движения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Улицы и проезды в жилой застройке (проектируемые): |
| 1 | улица № 1 | 40 | 25,0 | 7,0 | по 1,5 | 1,59 | 2 |
| 2 | улица № 2 | 40 | 25,0 | 7,0 | по 1,5 | 1,45 | 2 |
| 3 | улица № 3 | 40 | 25,0 | 7,0 | по 1,5 | 1,9 | 2 |
| 4 | улица № 4 | 40 | 30,0 | 7,0 | по 1,5 | 1,2 | 2 |
| 5 | улица № 5 | 40 | 25,0 | 7,0 | по 1,5 | 0,2 | 2 |
| 6 | улица № 6 | 40 | 25,0 | 7,0 | по 1,5 | 0,67 | 2 |
| 7 | улица № 7 | 40 | 25,0 | 7,0 | по 1,5 | 0,15 | 2 |
| 8 | улица № 8 | 40 | 25,0 | 7,0 | по 1,5 | 0,18 | 2 |
| 9 | улица № 9 | 40 | 25,0 | 7,0 | по 1,5 | 0,74 | 2 |
| 10 | улица № 10 | 40 | 25,0 | 7,0 | по 1,5 | 0,23 | 2 |
| 11 | улица № 11 | 40 | 25,0 | 7,0 | по 1,5 | 0,25 | 2 |
| 12 | улица № 12 | 40 | 30,0 | 7,0 | по 1,5 | 0,59 | 2 |
| 13 | улица № 13 | 40 | 25,0 | 7,0 | по 1,5 | 0,67 | 2 |
| 14 | улица № 14 | 40 | 25,0 | 7,0 | по 1,5 | 0,53 | 2 |
| 15 | улица № 15 | 40 | 25,0 | 7,0 | по 1,5 | 0,53 | 2 |
| 16 | улица № 16 | 40 | 25,0 | 7,0 | по 1,5 | 0,39 | 2 |
| 17 | улица № 17 | 40 | 25,0 | 7,0 | по 1,5 | 0,37 | 2 |
| 18 | улица № 18 | 40 | 25,0 | 7,0 | по 1,5 | 0,38 | 2 |
| 19 | улица № 19 | 40 | 25,0 | 7,0 | по 1,5 | 0,72 | 2 |
| 20 | улица № 20 | 40 | 25,0 | 7,0 | по 1,5 | 1,15 | 2 |
| 21 | улица № 21 | 40 | 25,0 | 7,0 | по 1,5 | 0,8 | 2 |
| 22 | улица № 22 | 40 | 30,0 | 7,0 | по 1,5 | 1,16 |  |
| 23 | улица № 23 | 40 | 25,0 | 7,0 | по 1,5 | 0,31 |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 16,16 |  |

Примечание: Поперечные профили улиц (М 1:200) показаны на листе 10 графической части проекта.

Организация пешеходного движения

На проектируемой территории в соответствии с нормативной документацией предусмотрено устройство пешеходных дорожек шириной 1,5 м.

На участках пути движения пешеходов с проездами для транспорта на дорогах предусмотрено устройство ограниченной разметки пешеходных путей движения. Транспортные проезды и пешеходные дороги на пути к объектам, посещаемым инвалидами, совмещены с учетом требований к параметрам путей движения.

Вдоль тротуаров на всем участке предусмотрена установка бетонного бортового камня БР 100.20.8.

Запроектированные улицы и тротуары составляют цельную систему пешеходных связей, позволяющую пешеходам передвигаться в любом направлении независимо от транспортного движения.

1.7.6. Обеспечение условий жизнедеятельности маломобильных групп населения

Проектом предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения инвалидов и маломобильных  групп населения по проектируемой территории с учетом требований действующих нормативов.

На участках пути движения посетителей с проездами для транспорта на дорогах предусмотрено устройство ограничительной разметки пешеходных путей движения. Транспортные проезды и пешеходные дороги на пути к объектам, посещаемым инвалидами, совмещены с учетом требований к параметрам путей движения.

Ширина пути движения на участке при встречном движении инвалидов на креслах-колясках составляет 1,8 м. Пути движения для проезда инвалидов на креслах-колясках запроектированы по следующим параметрам – продольный уклон – 5%. Поперечный уклон – 1-2%. Съезд с тротуара предусмотрен с увеличением продольного уклона до 10 % на протяжении 10 м. Полоса движения инвалидов на креслах-колясках и механических колясках предусмотрена с левой стороны на полосе пешеходного движения.

Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не превышает 0,04 м.

При выполнении благоустройства, в том числе сопряжения тротуаров и внутриквартальных проездов, необходимо руководствоваться нормативными требованиями СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» и сводами правил: СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения.  Общие положения»; СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам».

Таким образом, проектом предусмотрены все условия безопасного пути движения к местам целевого посещения, а главное удобство и комфорт среды для инвалидов и маломобильных  групп населения.

1.8 Технико-экономические показатели

таблица 5.  Технико-экономические показатели

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Сущ. | Проект. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Территория |
| 1.1 | Территории, всего: | га | 123,5 | 123,5 |
|  | - жилых зон | га | - | 64,03 |
|  | - объектов социального и культурно-быто вого обслуживания населения | га |  | 7,0 |
|  | - рекреационных зон | га |  | 0,8 |
|  | - зон инженерной и транспортной инфраструктур | га |  | 21,2 |
|  | - участки внеквартального значения | га | - |  |
| 2 | Население |
| 2.1 | Численность населения | тыс.чел |  | 1414 |
| 2.2 | Плотность населения | чел./га |  | 22,08 |
| 3 | Жилищный фонд |
| 3.1 | Общая площадь жилых домов | тыс.м² общ. площ. домов |  | 51,8 |
| 3.2 | Средняя этажность застройки | этаж |  | 1,5 |
| 3.3 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс.м² общ. площ. домов |  | - |
| 3.4 | Новое жилищное строительство - всего | тыс.м² общ. площ. домов |  | 51,8 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения | мест |  | 60 |
| 4.3 | Общеобразовательная школа | учащихся |  | 300 |
| 4.4 | Аптеки | объект /м² |  | 2 / 19,7 |
| 4.5 | Предприятий розничной торговли | м² торг.площ. |  | 425,2 |
| 4.6 | Предприятия общественного питания | посад.мест |  | 56 |
| 4.7 | Предприятия бытового обслуживания населения | раб.мест |  | 6 |
| 4.8 | Филиал банка | объект |  | 1 |
| 4.9 | Отделение связи | объект |  | 1 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети - всего | км |  | 16,16 |
|  | Улицы и проезды местного значения | км |  | 16,16 |
|  | Улицы, дороги, проезды с твердым покрытием, площади | га |  | 16,16 |
| 5.2 | Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей | машиномест |  | 635 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - постоянного хранения - временного хранения | машиномест машиномест |  | 485 150 |
| 6 | Инженерное оборудование и благоустройство территории |
| 6.1 | Водопотребление - всего | тыс.м³/сут. |  | 0,359 |
| 6.2 | Протяженность сетей водоснабжения | км |  | 13,0 |
| 6.3 | Ожидаемые электрические нагрузки | кВт |  | 2660 |
| 6.4 | Протяженность сетей электроснабжения 10 кВ | км |  | 1,0 |
| 6.5 | Протяженность сетей электроснабжения 0,4 кВ | км |  | 13,0 |
| 6.6 | Расход газа | нм³/ч |  | 2191 |
| 6.7 | Протяженность газопровода низкого давления | км |  | 13,3 |
| 7 | Охрана окружающей среды |
| 7.1 | Количество твердых коммунальных отходов | тонн/год |  | 70,67 |

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Негативное воздействие намечаемых к строительству объектов на природные системы складывается от системы обеспечения жизнедеятельности (образование отходов жизнедеятельности, коммунальные стоки), а также от автотранспорта, предприятий обслуживания и торговли.

Предлагаемые в проекте мероприятия по охране окружающей среды направлены на снижение и предупреждение негативного воздействия на природные системы.

Мероприятия по охране окружающей среды решаются архитектурно-планировочными, техническими и организационными методами.

2.1 Характеристика  поверхностных и подземных вод в районе расположения объекта

2.1.  Водоохранные зоны и прибрежно-защитные полосы

Водоохранные зоны

Для водных объектов водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы устанавливаются в соответствии со ст. 65  Водного кодекса РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ, береговые полосы в соответствии со ст.6 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ (в ред. от 28.11.2015, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016).

Размеры водоохранных зон (ВЗ) водных объектов, их прибрежных защитных (ПЗП) и береговых полос (БП) на территории проектирования  от водоема (озера) следующие: ширина водоохраной зоны 50м, ширина прибрежной защитной полосы 40м, ширина береговой полосы 5м. Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от местоположения соответствующей береговой линии (границы водного объекта).

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере 50 метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

(в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ).

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

(в ред. Федеральных законов от 11.07.2011 N 190-ФЗ, от 29.12.2014 N 458-ФЗ).

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

(в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ).

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

(п. 5 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ).

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

(п. 6 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ).

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

(п. 7 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ).

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах",(п. 8 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ).

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов (часть 16 в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ).

Прибрежная защитная и береговая полосы

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до трех градусов и 50 метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере 50 метров.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере 200 метров независимо от уклона прилегающих земель. (в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ).

В границах прибрежных защитных полос запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 километров, составляет 5 метров. (в ред. Федерального закона от 13.07.2015 N 244-ФЗ).

Береговая полоса болот, природных выходов подземных вод (родников) и иных предусмотренных федеральными законами водных объектов не определяется.

2.2  Охрана земель

В целях снижения отрицательного воздействия на состояние земельных ресурсов необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

- строгое соблюдение границ территории земельного участка и всех принятых проектных решений;

- использование исправной строительно-монтажной техники;

- осуществление заправки техники ГСМ на стационарных автозаправочных станциях;

- оснащение участков производства работ инвентарными контейнерами для строительных и коммунальных отходов;

- сбор и регулярный вывоз всех образующихся строительных и коммунальных отходов;

- транспортировка и хранение сыпучих материалов исключительно в герметичных контейнерах.

В части охраны окружающей среды  одной из наиболее приоритетных задач является правильное и своевременное решение проблемы утилизации и хранения отходов. Согласно № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды» и № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. «Об отходах производства и потребления» отходы производства и потребления подлежат сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению, условия и способы, которых должны быть безопасны для окружающей среды.

Подрядчик должен постоянно содержать место строительства под своим контролем в чистоте и обеспечивать соответствующие сооружения для временного хранения всех видов отходов до момента их вывоза. Строительный мусор должен храниться только в специально отведенных местах размещения отходов. Точно также, отходы при производстве земляных работ должны правильно храниться во время проведения работ, чтобы не было опасности попадания их в водоемы под действием дождя или поверхностного стока, а также во избежание пылеобразования в сухие периоды. До начала производства работ должны быть согласованы места размещения отходов строительства. Подрядчик несет ответственность за обеспечение безопасной транспортировки и размещения всех видов отходов таким образом, чтобы это не приводило к загрязнению окружающей среды в любом отношении, или ущербу для здоровья людей или животных. Запрещен сброс любых неочищенных стоков и отходов в поверхностные водоемы или на окружающий ландшафт.

Утилизацию отходов следует производить на полигон ТКО специализированными организациями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сбору и утилизации отходов.

Сжигание отходов запрещено!

Относящиеся к малоопасному классу (4 и 5 класс опасности) строительный отходы и строительный мусор, которые невозможно использовать повторно, а также коммунальные отходы, образующиеся в ходе строительства, временно хранятся в специально отведенных местах в закрытых контейнерах, расположенных на территории строительных площадок.

По мере накопления они вывозятся на полигон ТКО.

2.3.  Загрязнение окружающей среды пылью и выбросами в атмосферу

В период строительства в атмосферный воздух загрязняющие вещества могут выделяться при следующих процессах:

-  при использовании сварочного агрегата;

-  при покрасочных работах;

-  при работе двигателей строительно-монтажной техники;

-  при погрузо-разгрузочных работах.

В целях снижения загрязнения атмосферы при работе строительных машин оксидами углерода, оксидами азота и сажей, согласно Постановлению Правительства РФ № 83 от 6.02.2002 г. «О проведении регулярных проверок транспортных и иных передвижных средств на соответствие технических нормативов выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух» рекомендуются следующие мероприятия:

-  регулярная проверка автотранспорта на соответствие выбросов опасных и вредных веществ в атмосферный воздух;

-  регулировка в рабочих механизмах системы питания форсунок;

-  применение  специальных присадок к топливу;

- перевод (по возможности)  двигателей на газовое питание.

Весь парк машин и механизмов должен находиться в исправном состоянии, соответствовать требованиям государственных стандартов на соответствующие типы машин и эксплуатироваться в строгом соответствии с техническими инструкциями и правилами эксплуатации.

Заправка горюче-смазочными материалами автотранспорта и мобильных строительных машин должна производиться на производственной базе, остальные строительные машины и механизмы    должны     заправляться   на    месте   производства    работ  с  помощью  топливозаправщиков  с соблюдением мероприятий, обеспечивающих сохранность окружающей среды от загрязнения. Допускается использовать только топливо, прошедшее соответствующую сертификацию.

2.4  Шумовое воздействие

При производстве строительных работ шум является основным фактором физического воздействия. Источниками шума при производстве строительных работ являются движущиеся части строительных машин и механизмов, работающие двигатели автотранспорта, погрузочно-разгрузочные работы. Учитывая, что шумовое загрязнение пространства на период строительства объекта не является постоянным, а ограничено сроками строительства, можно считать его условно допустимым при выполнении ряда мероприятий:

- производство строительных работ с применением машин и механизмов с уровнем шума выше 65 дБА  будет осуществляться только в дневное время с 9-00 до 17-00;

-  необходим регулярный технический осмотр и регулировка работы машин и механизмов;

- зона складирования строительных материалов и размещение производственных бытовок для рабочих ограничивается границами отвода земельного участка под строительство.

Санитарными нормами установлен  максимальный уровень шума для рабочей зоны на рабочих местах водителей и обслуживающего персонала тракторов, строительно-дорожных машин и других аналогичных машин - 80 дБА.

Шум, создаваемый в процессе строительства, образуется различными локальными источниками разной звуковой мощности. Наиболее мощные строительные машины и механизмы, используемые при работах по строительству корпуса, имеют следующие предельные значения уровня шума:

бульдозер - 82-91 дБА;

экскаватор - 85-92 дБА;

автосамосвалы - 90 дБА.

При наличии нескольких источников суммарный уровень шума определяется путем увеличения уровня шума от максимального источника на определенную величину, характеризующую разность между большим значением и последующим.

Технологическая схема организации строительных работ должна иметь рассредоточенный линейный характер, чтоб увеличение предельных значений уровня шума от машин не превышало санитарных норм.

3.  ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА И ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

3.1 Схема планировочной организации земельного участка.

3.1.1 Общие сведения об улично-дорожной сети.

Улично-дорожная сеть проектируемого жилого микрорайона  представляет собой часть территории, ограниченную красными линиями и предназначенную для движения транспортных средств и пешеходов, прокладки инженерных коммуникаций, размещения зеленых насаждений, установки технических средств информации и организации движения. Геометрические параметры поперечного профиля проектируемых дорог назначены согласно СНиП 2.07.01-89*.

Улицы запроектированы из условия оптимального, удобного и бесперебойного обеспечения транспортной связью жилых кварталов проектируемого микрорайона.

таблица 6.  Экспликация улиц и проездов

| Классификация улиц | Показатель, м | Примечание, ширина в красных линиях, м |
| --- | --- | --- |
| Улица 1 | 1590 | 25,0 |
| Улица 2 | 1450 | 25,0 |
| Улица 3 | 190 | 25,0 |
| Улица 4 | 120 | 30,0 |
| Улица 5 | 200 | 25,0 |
| Улица 6 | 670 | 25,0 |
| Улица 7 | 150 | 25,0 |
| Улица 8 | 180 | 25,0 |
| Улица 9 | 740 | 25,0 |
| Улица 10 | 230 | 25,0 |
| Улица 11 | 250 | 25,0 |
| Улица 12 | 590 | 30,0 |
| Улица 13 | 670 | 25,0 |
| Улица 14 | 530 | 25,0 |
| Улица 15 | 530 | 25,0 |
| Улица 16 | 390 | 25,0 |
| Улица 17 | 370 | 25,0 |
| Улица 18 | 380 | 25,0 |
| Улица 19 | 720 | 25,0 |
| Улица 20 | 1150 | 25,0 |
| Улица 21 | 80 | 25,0 |
| Улица 22 | 1160 | 30,0 |
| Улица 23 | 310 | 25,0 |
| Итого: | 16160 |  |

Проект на строительство улично-дорожной сети предусматривает следующие мероприятия:

-  отсыпку земляного полотна;

-  строительство искусственных сооружений;

-  перепланировку территории в пределах красных линий для устройства водоотвода;

-  устройство дорожной одежды;

-  укрепительные работы и обстановку дороги по нормативам для улиц в жилой застройке.

При разработке данного раздела предусмотрены мероприятия, направленные на снижение стоимости строительства и уменьшение воздействия на окружающую среду:

- снятие почвенно-растительного грунта с полосы отвода (в пределах красных линий) со складированием его в штабели и вывозом для дальнейшего использования при укрепительных работах, рекультивации временно занятых земель и засыпки пониженных мест;

-  устройство дорожной одежды;

-  расстановка и определение параметров искусственных сооружений с учетом расходов и направления линий стекания поверхностных вод;

-  устройство водопропускных труб для пропуска паводковых и ливневых вод под проезжей частью улиц,  исключающих заболачивание прилегающей территории;

-  перепланировка территории в пределах красных линий для устройства водоотвода.

3.1.2. План улично-дорожной сети

Улицы №№1, 2, 3, 4,  отмыкают от ул. №20 и проложены в с запада на восток с поворотом   преимущественно в северном направлении. Протяженность проектируемого участка ул.1 -1,589 км, ул.2 – 1,45 км, ул.3 –1, 9 км, ул.4 –1,2 км, ул.20 – 1,15 км

Улицы №№ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 отмыкает от улицы 20 и проложены в юго-восточном направлении. Протяженность проектируемого участка по ул.5 – 0,2 км, 6 – 0,67 км , 7 – 0,15 км, 8- 0,18 км, 9 - 0,74 км, 10 – 0,23 км, 11- 0,25 км , 12 – 0,59 км.

Улица 21 отмыкает от улицы 6 и проложена в северо-западном направлении. Протяженность проектируемой улицы 0,8 км.

Улица 22 отмыкает от улицы 1 и проложена в северо-западном направлении. Протяженность проектируемой улицы 1,16 км.

Улица 23 отмыкает от улицы 4 и проложена в с севера на запад. Протяженность проектируемой улицы 0,31 м.

Улицы №№ 13, 14, 15, 16, 17, 18 отмыкает от улицы 19 и проложена в юго-восточном направлении. Протяженность проектируемого участка по ул.13 -0,67 км, 14 -0,53 км, 15 -0,53 км, 16 – 0,39 км, 17 – 0,37 км , 18 – 0,38 км, 19 – 0,72 км.

Привязка начала и конца улиц, а также пересечения осей дорог на примыканиях и пересечениях выполнена в системе координат МСК-02.

Водоотвод обеспечен естественным уклоном местности, при необходимости устанавливаются водопропускные трубы. Положение водопропускных труб в плане показано условно.

3.1.3. Ландшафт и озеленение. Благоустройство.

Концепция использования существующего ландшафта, а также мероприятия по озеленению и благоустройству отведенной для проектирования и дальнейшего освоения территории в настоящем проекте планировки не противоречат принятым ранее решениям генерального плана с.Алкино-2. Откорректированы очертания и благоустройство жилых кварталов, измененных в процессе проектирования.

В создании гармоничной застройки жилого района важная роль принадлежит ландшафту. Территория, отведенная под освоение, имеет ровный спокойный рельеф на преобладающей площади, лишена насаждений. Между находящейся с западной стороны жилой  застройкой и территорией проектирования в направлении с запада  на восток проходит рядовая лесополоса.

Активную роль в обогащении архитектурного облика застройки микрорайона  призвана играть растительность - деревья, кустарники, цветы, трава, все размещенные на территории освоения  зеленые насаждения (независимо от их функционального назначения) - озеленение приусадебных участков, территорий школы, детских садов, скверы у зданий культурно-бытового назначения, озеленении бульваров и т.д.  Все они  используются для формирования окружающей человека среды обитания, обогащения архитектурно-планировочной композиции проектируемой застройки.

Зеленые участки и пешеходные аллеи в жилых кварталах призваны сделать среду обитания местных жителей более комфортной.

Вдоль улиц производится посадка смешанных пород деревьев трехгодовалых согласно принятому поперечному профилю. Посадка кустарника производится траншейным способом.

Для противоэрозионной защиты откосов насыпей и рекультивируемой территории от погодно-климатических факторов проектом предусмотрено их укрепление почвенно-растительным грунтов с посевом семян культурных трав из расчета 120 кг/га. Плотный травяной   покров обеспечивает устойчивость откосов от эрозии и распространения сорняков.

Остатки почвенно-растительного грунта могут использоваться для засыпки пониженных мест на территории земельных участков проектируемого жилого микрорайона, либо вывозятся по решения заказчика.

В центральной части проектируемого микрорайона предполагается размещение рекреационных зон, расположенных в непосредственной близости от детского сада  и торгово-бытового комплекса. Также рекреационные зоны предусмотрены в севеной части микрорайона (между  жилыми кварталами №№5 и 13, а также при магазинах в кварталах №№ 6 и 35. В рекреационных зонах предусмотрена установка скамеек и урн. В зоне отдыха предусмотрено комплексное благоустройство с учетом детских игровых площадок, беседок, скамеек, урн и других элементов, соответствующих функциональному назначения этой территории.

В композиции зеленых насаждений рекомендуется использовать сочетание разнообразных растений (учесть на последующих стадиях проектирования), компонуя из них объектные элементы.

4.1  СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ

Основание для разработки проекта и общие данные.

Раздел «Наружные сети водоснабжения и канализации» разработан с учетом справки  о технической возможности присоединения к сетям водоснабжения,  выданной Администрацией сельского поселения Алкинский сельсовет и выполнен в составе данных проектов планировки и межевания.

Проектные решения выполнены в соответствии с проектными решениями генерального плана и с учетом требований:

-  СП31.13330.2012   «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

-  СП 32.13330.2012   «Канализация Наружные сети»;

-  СП 8.13130.2009     «Источники  наружного противопожарного водоснабжения».

Перечень нормативных документов, используемых для проектирования

Проект выполнен в соответствии со следующими нормативными документами:

- СП 8.13130.2009    Источники наружного противопожарного водоснабжения;

- СП 10.13130.2009  Внутренний противопожарный водопровод;

- СП 31.13330.2012  «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СП 32.13330.2012   «Канализация Наружные сети;

-  СНиП 3.02.01-87* «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;

- СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов»;

- РД 102-011-89 «Охрана труда. Организационно-методические документы».

Общие сведения

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Предусмотренные в проекте материалы, изделия и оборудование должны быть сертифицированы на соответствие требованиям государственных стандартов (технических условий) и должны иметь разрешение Госгортехнадзора России на их применение.

Проектными решениями предусмотрено строительство объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода, который бы обеспечил стабильную подачу воды для обеспечения хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд населения.

Трассы проектируемых сетей  запроектированы по улицам.

Диаметры трубопроводов приняты расчетом, исходя из условия обеспечения требуемого расчетного максимального часового расхода.

Расчетные расходы воды. Требуемые напоры

Количество и состав водопотребителей  приняты в соответствии с  данными по межеванию.

Нормы расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населения по отдельным категориям граждан приняты по таблице №1 СП31.13330.2012   в зависимости от степени благоустройства районов жилой застройки, на полив сельскохозяйственных культур на приусадебных участках –   потабл.3 прим.1.  Расходы воды на нужды административно-бытовых и социально-культурных учреждений принят по прил.3 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Расчетные расходы воды на наружное пожаротушение приняты по таблице №2 СП 8.13130.2009, на внутреннее пожаротушение - по таблицам №1  СП 10.13130.2009.

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение принят 25 л/сек .

Расчетный расход воды на внутреннее пожаротушение принят 1струя -2,5 л/сек (для детского сада)  смотри табл.№  (приложение-расчеты.)

Подача полного расчетного расхода воды на тушение пожара обеспечивается при наибольшем часовом расходе воды на другие нужды  и обеспечивается  из  сети централизованного водопровода.

Свободные напоры в разводящей сети водопровода на хозяйственно-питьевые нужды приняты согласно п. 5.11 СП 31.13330.2012 и составляют 18,0 м (для трёхэтажной застройки).

Минимальный свободный напор в наружной сети при пожаротушении принят  10,0 м.

Максимальный суточный расход составляет            -  430,0 м³/сут.

с учетом пожаротушения                                       -  700,0 м3/сут

Максимальный часовой расход составляет              -  37,95  м³/ч.

с учетом пожаротушения                                       -  127,95  м3/ час

Средний суточный расход составляет                       -  397,33 м³/сут.

Технико-экономические показатели проектируемого водовода приведены в таблице 7.

таблица 7.   Технико–экономическая характеристика проектируемых

водопроводных сетей

| Наименование | Единицы измерения | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Сети водоснабжения |
| Протяженность | км | 13,0 |
| Материал труб |  | полиэтилен ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001 (преимущ.) |
| Диаметр /протяженность | мм /км | 160х9,5 / 11,64 110х6,6 / 1,36 |
| Пропускная способность | м³\ч (л/с) | 84,69 (23,53) |
| Назначение |  | транспортировка требуемого количества питьевой воды жителям проектир. микрорайона; - обеспечение необходимого расхода (12,5 л/сек) при тушение пожара |
| Способ прокладки | Способ | - траншейный |
| Сети канализации |
| Согласно ТУ сети канализации не предусмотрены* |

* Для сбора жидких отходов жизнедеятельности в неканализованных домовладениях и из объектов общественной застройки устраиваются дворовые выгребные ямы, которые должны иметь водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций. Для удобства очистки решетки передняя стенка выгребной ямы должна быть съемной или открывающейся. Далее жидкие коммунальные отходы из выгребов («шамбо») вывозятся ассенизационным вакуумным транспортом на сливную станцию, расположенную на территории очистных сооружений коммунальной (бытовой) канализации с дальнейшей биоочисткой на них или на указанные поля ассенизации.

Суммарные расходы воды на водопотребление проектируемой части территории приведены в   таблице № 8 (приложение-расчеты)

При определении максимальных расчетных расходов было принято водопотребление на полив приусадебных участков в два срока – утром и вечером в течение трех часов, улиц и зеленых насаждений – в течение рабочего дня, интенсивность отбора в эти периоды принята равномерной  смотри табл.№8 (приложение-расчеты.)

таблица № 8.           Расход воды на нужды населения

|  | Кол-во жителей, чел | Норма водопотреб ления, л/сут. чел. | Средний суточ ный расход, м³/сут | Максимальное водопотребление | Минимальное водопотребление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мах. коэфф. сут. неравном. | мах. сут. расход, м³/сут | коэфф. часов. неравном. | макс. часовой расход, м³/ч | макс. секунд ный расход, л/с | мин. коэфф. сут. неравном. | мин. сут. расход, м³/сут | коэфф. часов. неравном. | мин. часо вой расход, м³/ч | мин. секун. расход, л/с |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| весь микрорайон | 1414 | 210,0 | 296,94 | 1,10 | 326,63 | 2,54 | 34,50 | 9,58 | 0,90 | 267,25 | 0,06 | 0,67 | 0,19 |
| Неучтенные расходы 10% |  |  | 29,69 |  | 32,66 |  | 3,45 | 0,96 |  | 26,72 |  | 0,07 | 0,02 |
| Всего |  |  | 326,63 |  | 359,30 |  | 37,95 | 10,54 |  | 293,97 |  | 0,74 | 0,21 |

Принципиальные проектные  решения

Данным проектом предусмотрено строительство уличных водопроводов для обеспечения хозяйственно-бытовых нужд населения проектируемого микрорайона и транспортировки требуемого количества воды на случай возможного пожара. Для этого предусмотрены следующие мероприятия:

- прокладка сетей хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода общей протяженностью 13,0 км из полиэтиленовых труб марки ПЭ100 SDR17 питьевая ГОСТ 18599-2001 от ранее запроектированных сетей по улицам проектируемой территории к жилым домам и общественным зданиям;

-   установка  8 шт.  пожарных гидрантов в проектируемых водопроводных   колодцах;

-   установка в узловых точках водопроводной сети колодцев с запорной арматурой, предназначенной для отключения ремонтируемых участков. В нижних точках сети установка колодцев с арматурой, предназначенной для опорожнения сети  посредством дренирования в мокрые колодцы.  В местах повышенных переломных точек профиля установка колодцев с арматурой для выпуска воздуха.

Водопроводы прокладываются преимущественно из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17–160х9,5, 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001. Стальные участки предусмотрены в местах врезок, установки запорной арматуры, а также вводов в жилые дома.

Защитные футляры при пересечении стенок водопроводных и канализационных (выгребных) колодцев  прокладываются из стальных электросварных труб  Ø273х6,0 и Ø426х7,0 по ГОСТ 10704-91* из стали марки 3 сп группы В.

При прокладке под проезжей частью улиц водопроводные трубы укладываются на песчаную подушку толщиной 10 см, сверху засыпаются песком на толщину 30 см, далее до верха траншеи предусмотрена засыпка ПГС.

В переломных точках трассы предусмотрена установка воздушных клапанов комбинированного действия марки «D-040P Barak». Воздушные клапаны служат для выпуска и впуска воздуха на водоводах, позволяют в работающих водопроводах избежать гидравлических ударов и уменьшения пропускной способности. При заполнении водоводов водой (в пусковой период или после ремонтных работ) воздух удаляется через автоматические клапаны, а при больших расходах воздуха – при помощи специально установленных для этих целей задвижек, которые вручную открываются перед заполнением трубопроводов, и также вручную закрываются после заполнения водовода водой. В некоторых случаях возникает необходимость впуска воздуха в трубопровод, например, при образовании  вакуума во время разрыва трубопровода в пониженных его участках, при случайном закрывании задвижки в верхнем конце водовода, при разрыве сплошности потока в водоводе, при выключении электроэнергии и остановке насосной станции.

Водопроводные и канализационные колодцы выполнены из сборного железобетона по типовому проекту  901-09-11.84*.

Люки колодцев и камер, размещаемых на незастроенных территориях или газонах, приняты выше отметки земли на 0,2 м с обваловкой горловин колодцев минеральным грунтом на ширину по верху 0,7 м.

Обеспечение сохранности  действующих коммуникаций

Земляные работы по вскрытию существующих инженерных сетей следует производить механизированным способом только до отметки на 0,5 м выше верха трубопровода, дальнейшую разработку производить только вручную без применения ударных инструментов, в присутствии представителей организаций владельцев пересекаемых коммуникаций.

Защита трубопроводов от коррозии

Для исключения коррозийных процессов водопровод и местная канализация (в выгребные ямы)  прокладываются преимущественно их полиэтиленовых труб.

Для пассивной защиты стальных участков водопроводов от почвенной коррозии проектом  предусматривается изоляция «весьма усиленного» типа битумно-полимерная по ГОСТ 9.602-2005.

При монтаже необходимо произвести контроль сплошности и толщины изоляционного покрытия неразрушающими методами контроля согласно СНиП 3.05.04-85*.

Монтаж. Сварка и испытание  трубопроводов

Монтаж, сварку  и испытание трубопроводов вести в соответствии с требованиями СНиП 3.05.04-85  «Наружные сети водоснабжения и канализации и сооружения на них».

Испытание трубопроводов должно осуществляться строительно-монтажной организацией в два этапа:

первый — предварительное испытание на прочность и герметичность, выполняемое после засыпки пазух с подбивкой грунта на половину вертикального диаметра и присыпкой труб в соответствии с требованиями СНиП 3.02.01-87 с оставленными открытыми для осмотра стыковыми соединениями; это испытание допускается выполнять без участия представителей заказчика и эксплуатационной организации с составлением акта, утверждаемого главным инженером строительной организации;

второй — приемочное (окончательное) испытание на прочность и герметичность следует выполнять после полной засыпки трубопровода при участии представителей заказчика и эксплуатационной организации.

Участки водовода, проложенные в футлярах методом бестраншейной прокладки, подлежат предварительному испытанию после укладки рабочего трубопровода в футляр  до заполнения межтрубного пространства полости футляра и до засыпки рабочего и приемного котлованов перехода.

Величина испытательного давления на герметичность для проведения как предварительного, так и приемочного испытаний должна составлять 1,6 МПа.

Проверку сплошности сварных стыков с выявлением внутренних дефектов производить неразрушающим радиографическим (рентгено- или гаммаграфическим)  методом контроля по ГОСТ 7512—82.

Сварочно-монтажные работы выполняются с соблюдением требований СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002, ВСН 006-89, РД 558-97 и «Типовой инструкции по безопасному ведению огневых работ».

4.1.2  Сведения об уровне грунтовых вод, их химическом составе, агрессивности

по отношению к материалам изделий и конструкций водопровода.

Питание водоносного горизонта происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков. Разгрузка осуществляется в местную эрозионную сеть.

Уровень грунтовых вод характеризуется непостоянством и зависит от климатического фактора. По данным многолетних гидрогеологических наблюдений за колебанием уровня грунтовых вод по Республике Башкортостан, прогнозируемый подъем уровня подземных вод составит 0,5 метра выше замеренного, что соответствует абсолютным отметкам 97,6 - 100,4 м БС, в зависимости от глубины залегания подземных вод и высотного положения.

По химическому составу подземные воды гидрокарбонатно-кальциевые с минерализацией 0,6 г/л.

По содержанию основных компонентов подземные воды по отношению к конструкциям из бетона марки W4-W8 и по отношению к портландцементу агрессивными свойствами не обладают. По степени агрессивного воздействия на металлические конструкции, подземные воды являются среднеагрессивными, на арматуру железобетонных конструкций, неагрессивные.

При застройке территории меняется природная обстановка, водный баланс, и за счет нерегулируемого водного стока, утечек из водонесущих коммуникаций, а также весной, в период интенсивного снеготаяния и в периоды максимального выпадения атмосферных осадков возможно временное формирование вод типа «верховодка». В связи с этим при проектировании заглубленных помещений следует предусмотреть их защиту от проникновения воды.

По наличию процесса подтопления, согласно СП 11-105-97 ч. II, прил. И и СП 22.13330.2011 п.5.4.8, площадка изысканий относится к участку I-А-2 (сезонно (ежегодно) подтапливаемые), при проектировании и строительстве заглубленных помещений, необходимо предусмотреть защитные мероприятия.

4.1.3  Сведения о категории и классе  сети водопровода.

В настоящее время на проектируемой территории  нет  зарегистрированного населения,  в перспективе ожидается 1414 человек. Всего в населенном пункте Алкино-2 проживает на

2017 г. ориентипровочно  4004 чел.

Согласно СП 31.13130.2012 п.7.4 по степени обеспеченности подачи воды система водоснабжения с.Алкино-2, куда будет входить и население проектируемого  микрорайона, относится ко II категории надежности (обеспеченности) действия (суммарно более 5 тыс.человек), где величина допускаемого снижения подачи воды хозяйственно-питьевые нужды не более 30% расчетного расхода не должна превышать 10 суток. Перерыв в подаче воды должен составлять не более 6 часов. Класс ответственности сооружения – первый (согласно СП 30.13330.2012, п11.21).

Количество запорной и регулирующей арматуры на сети водопровода  определено количеством колодцев, установленных в повышенных и пониженных точках профиля сети. В качестве запорной арматуры применены затворы АС2 исп.1 на Ру=16кг/см², в качестве регулирующей арматуры для выпуска воздуха из повышенных участков трассы применены вантузы Ф50 по ГОСТ 3634-99.

Прокладка сети водопровода выполнена ниже глубины промерзания. Минимальная глубина заложения трубопровода – 2,30 м в соответствии с требованиями п.11.42 СП 31.13330.2012.

Диаметр трубопровода определен согласно гидравлического расчета сети и рекомендованных СП 31.13330.2012 скоростей движения воды  (V~0,7м/с).

4.2  ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Электроснабжение  проектируемого микрорайона, согласно информационному письму ПО «Алкино-2ских электрических сетей» ООО «Башкирэнерго» № БцЭс/3.3-6028 от 15.11.2017 г., предварительно предусмотрено выполнить  от фид. 23-00  ПС 35/10 кВ «Алкино-2» по ВЛ-10 кВ.

В  объёмы  проекта  по  настоящему  разделу  входит:

1)  определение  расчётной  мощности  по  проектируемому  микрорайону;

2)  выбор  количества,  мощности  и  места  расположения  трансформаторных  подстанций;

3)  нанесение  трасс  ВЛ-10 кВ  на  план  проектируемого микрорайона.

Схема  электроснабжения  подстанций  принята  радиальная  на  первую  очередь  строительства  и  кольцевая  на  расчётный  срок  для  наиболее  ответственных  потребителей.

Для  распределения  электроэнергии  на  напряжение  0,38 кВ  предусмотрена  установка трансформаторных  подстанций.  В  жилой  и  административной  зонах  к  установке приняты  подстанции  киоскового  типа.

Электроснабжение  объектов  первой  очереди  строительства    и  на  расчётный  срок – принято  от  подстанций  №1….№ 9..

Электрические нагрузки силовых и осветительных токоприемников определены в  соответствии  с проектами  новых зданий и сооружений,  по паспортным данным типовых проектов  и  на  основании  СП 42.133330-2010  « Градостроительство, планировка  и  застройка  городских  и  сельских  поселений»,  СП31 -110 – 2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и административных  зданий».

Расчетные нагрузки жилых домов в сетях 0,38 кВ определяются по СП31 -110 – 2003 г.,  а общественных и коммунальных потребителей – по  ранее разработанным  новым проектам.

Наружные питающие сети предусмотрены воздушными с использованием  самонесущих  изолированных проводов  СИП    на железобетонных опорах по  серии  Арх. №Л56-97  и, частично, кабельными,  проложенными  в  траншее  на  глубине  0,8 метра  от поверхности  земли.

Общая  длина  питающих  линий  10 кВ  составляет  ориентировочно 1,0 км.

Ожидаемые электрические нагрузки и их распределение по подстанциям приведены в таблицах № 9 и № 10.

таблица № 9. Ожидаемые электрические нагрузки  по проектируемому микрорайону  (кВт)

| № п/п | Наименование здания | Суммарная нагрузка кВт |
| --- | --- | --- |
| 1 | № 4 (СОШ на 300 учащихся) | 250 |
| 2 | № 3 (детсад на 60 мест) | 80 |
| 3 | ТБК | 100 |
| 4 | Аптека---2шт | 2(1х10)=20 |
| 5 | Общепит 56 пос. мест | 80 |
| 6 | Предприят. Бытового обслуж. 6 раб. мес | 10 |
| 7 | Филиал банка, отделение связи | 10 +10 |

| №№ п/п | Населенный пункт | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  |  | жил., ком-мун. сектор | с/х произ-во | Прочие потребители | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | проектируемые кварталы микрорайонас.Алкино-2 | 2100 | --- | 560 | 2660 |

таблица №10.  Распределение нагрузок по подстанциям

| №№ п/п | Населенный пункт | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  |  | Показатели подстанций |
|  |  | Нагрузка | Кол-во трансформаторных подстанций (шт/квт) |
|  |  | кВт | кВА | Всего | в т.ч. новое стр-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | проектируемые кварталы микрорайона с.Алкино-2 | 2660 | 3325 | Киоскового типа ТП | 7/1х400 1/ 2х400 |

Общая  трансформаторная  мощность  ---  3600 кВА;

Коэффициент  загрузки  ТП                   ---  0,92.

Молниезащита  жилых,  общественных  и  производственных  зданий  должна  обеспечить  безопасность  населения  и  пожарную  безопасность.

Здания  и  сооружения,  расположенные  в  проектируемом жилом  микрорайоне,  должны  иметь  устройства  молниезащиты,  соответствующие  III  категории.

Способ  защиты,  а  также  перечень  зданий  и  сооружений,  подлежащих  защите  от прямых  ударов  молнии,  следует  определять  в  соответствии  с  РД34.21.122-87 «Инструкция  по  устройству  молниезащиты  зданий  и  сооружений»  и  СО 153 -34.21.122 – 2003 г.

4.3.  ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ,  ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ И ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ

ДОСТУП В ИНТЕРНЕТ

Данным проектом намечается  организация комплексных средств  связи на  расчетный срок.

Потребность в средствах связи принята из расчета 100% охвата административно-хозяйственных объектов и культурно-бытовых учреждений.  Потребность  в  связи  жилого  сектора  определяется  по  желанию  хозяев  жилых  индивидуальных домов.

Для обеспечения  проектируемого микрорайона комплексной связью ПАО «Башинформсвязь» имеет  высокую  степень готовности в зоне застройки.

Сеть комплексной связи (согласно письму № 16 /02,5 -06/7305   от 22.08.2016г. ПАО «Башинформсвязь»)  выполняется путем строительства кабельной канализации от существующего термошкафа – коммутатора НР-3600, расположенного около дома № 41 по ул.Валиахмета Сулейманована земельном участке с кадастровым номером 02:01:070501:278 до проектируемых зданий жилого микрорайона

Потребность  в оборудовании комплексной связью  проектируемого микрорайона сведена  в  таблицу №11.

таблица №11.   Расчет потребности в оборудовании комплексной  связью

| №№ п/п | Населенный пункт | Численность населения, расчетный срок | Потребность (шт.), расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | проектируемые кварталы микрорайона | 1414 | 400+20 |

4.4. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Проект выполнен в соответствии со следующими нормативными документами:

- Федеральный закон №116-ФЗ от 21.07.1997г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- СП 62.13330.2011,  актуализированная редакция к СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»;

- ГОСТ 9.602-2005 «Единая система защиты от коррозии и старения. Подземные сооружения. Общие технические требования»;

-  «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления»;

-  СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»;

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

- Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления (утв. постановлением Правительства РФ от 29 октября 2010г  №870);

Расход газа  на проектируемый микрорайон с.Алкино-2 (с  учетом расхода на пищеприготовление, отопление и горячее водоснабжение)  для жилых домов                                             (Q= 2072нм³/ч.) ,  общественных и административных зданий)   принят Q= 119,0 нм³/ч.

таблица 12    Ожидаемые   нагрузки

| № п/п | Наименование здания | Суммарная нагрузка нм³/ч. |
| --- | --- | --- |
| 1 | № 4 (СОШ на 300 учащихся) | 53,75 |
| 2 | № 3 (детсад на 60 мест) | 31,65 |
| 3 | ТБК | 10, 2 |
| 4 | Магазин | 12 |
| 5 | Магазин | 12 |
|  | ж.д 518 х4 | 2072 |
|  | Итого: | 2191 |

Жилая и общественная  застройка проектируемого микрорайона будет запитываться от существующего газопровода низкого  давления от ГРП с.Узытамак.

Необходимость повышения производительности каждого ГРП (ПГБ), типы газового оборудования, диаметры перемычек и расчетная схема газоснабжения проектируемого микрорайона определяются на последующих стадиях проектирования.

Проектируемый газопровод низкого давления Ру-0,003 МПа относится к IV-ой категории (давление газа до 0.005МПа).

По классу объект не классифицируется.

Для расчёта нагрузок принят расход газа на один жилой дом – G=4,0 м³/ч.

Диаметры газопроводов рассчитаны исходя из условия обеспечения бесперебойного газоснабжения всех потребителей в часы максимального потребления газа.

Расчётные давления в газопроводе низкого давления приняты в пределах 181-300 мм водяного столба.

Общая длина трассы газопровода низкого давления  составляет –  13,3 км.

Показатели и характеристики технологического оборудования и устройств объекта

Граница охранной зоны газопровода устанавливается в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода.

Срок эксплуатации полиэтиленового газопровода составляет 50 лет.

Срок эксплуатации стального газопровода составляет 40 лет.

В качестве топлива принят природный газ с теплотворной способностью 8000 ккал/м³.

Прокладка газопровода низкого давления преимущественно подземная из полиэтиленовых труб марки ПЭ80 ГАЗ SDR11 Ø 225х20,5;  Ø 160х14,6;  Ø110х10   и Ø 63х5,8  по ГОСТ Р 50838-2009 с коэффициентом запаса прочности не менее 2,6 на глубине 1,40 м змейкой.

Изоляция участка подземных стальных  труб - "весьма усиленная" типа "Лиам" по ГОСТ 9.602-2005, надземных труб - два слоя краски,  два слоя грунтовки согласно ГОСТ 14202-89.

Соединение стальных  и полиэтиленовых  труб осуществляется с использованием неразъемного соединения  «полиэтилен-сталь» усиленного типа. Неразъемное соединение укладывается на песчаное основание высотой 10 см и присыпается слоем песка  на высоту не менее 20 см.

Обозначение трассы полиэтиленового газопровода производится  путем установки опознавательных знаков и прокладки сигнальной ленты желтого цвета  с надписью «Осторожно! Газ» вдоль подземного полиэтиленового газопровода. Сигнальная  лента желтого цвета шириной не менее 0,2 м с несмываемой надписью «Осторожно! Газ» (ТУ 2245-028-00203536) укладывается на расстоянии 0,2 м от верха присыпанного полиэтиленового газопровода.

На опознавательный знак наносятся данные о диаметре, давлении, глубине заложения газопровода. Опознавательные таблички устанавливаются на существующие здания, столбы освещения, линии связи и опоры ВЛ-0,4 кВ.

Полиэтиленовый газопровод в траншее для компенсации температурных удлинений должен укладываться змейкой в горизонтальной плоскости. Повороты линейной части газопровода в горизонтальной и вертикальной плоскостях выполняются полиэтиленовыми отводами или упругим изгибом с радиусом не менее 25 наружных диаметров трубы.

В проекте заложено сертифицированное оборудование, материалы и изделия, имеющие  разрешение Ростехнадзора на их применение.

При строительстве конкретного объекта заказчиком-застройщиком должен быть заключен договор с разработчиками проектной документации на осуществление авторского надзора за соблюдением требований, обеспечивающих безопасность строительства и дальнейшую эксплуатацию объекта.

При пересечении с ВЛ, ЛЭП работы необходимо производить в присутствии представителя организации, эксплуатирующей данную ВЛ, ЛЭП (с соблюдением правил техники безопасности и ПУЭ в соответствии с требованиями СНиП12.03.01 ч.1,  СНиП 12.04.02 ч.2).

4.5. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Потребителями тепла в проектируемых жилых  кварталах микрорайона с.Алкино-2 являются:

-  жилой сектор – 518 малоэтажных индивидуальных жилых дома  обеспечиваются теплом от собственных автономных АОГВ;

-  здания общественного назначения (детсад на 60 мест и общеобразовательная школа на 300 учащихся ориентировочно, торгово-бытово);

-  отдельно стоящие торговые предприятия и  учреждения общественного назначения (вариант отопления – от АОГВ).

Тепловые нагрузки определены в соответствии с СП 124.13330.2012.

Расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки  –35оС по метеостанции «Алкино-2» определена по ТСН 23-357-2004 РБ и СНиП 23-01-99 "Строительная климатология".

Нагрузки для общественной застройки взяты по аналогам – ранее выполненным проектам и по укрупненным показателям и сведены в таблицу 13.

таблица 13    Ожидаемые  тепловые нагрузки

| № п/п | Наименование здания | Суммарная нагрузка кВт |
| --- | --- | --- |
| 1 | № 4 (СОШ на 300 учащихся) | 450 |
| 2 | № 3 (детсад на 60 мест) | 265 |
| 3 | ТБК | 85 |
| 4 | Магазин | 100 |
| 5 | Магазин | 100 |
|  | Итого: | 1000 |

По фактической ситуации и согласованию с заказчиком отопление и горячее водоснабжение проектируемых школы и д/сада принято от  проектируемой блок-котельной,  проектируемых ТСК и магазина ТПС - от автономных систем отопления, вариант – от электрокотлов).

Отопление малоэтажной жилой застройки  предусмотрено от автономных индивидуальных котлов отопления (АОГВ).

Прокладка тепловых сетей (для отопления ДОУ и СОШ) предварительно принята подземная, большей частью бесканальная, частично в непроходных монолитных железобетонных лотках по территории школы и детсада  Диаметр магистральной трубы ориентировочно 100 мм.

Наружные стены зданий и сооружений на последующих стадиях и этапах проектирования принять из современных атмосферостойких облицовочных материалов с эффективным утеплителем.

Крыша в основном чердачная, утеплитель в покрытии минвата «ТЕХНО РУФ», частично плоская с покрытием из современных рулонных кровельных материалов.

Окна из профиля ПВХ с тройным остеклением.

5. ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Описание системы обеспечения пожарной безопасности проектируемого объекта.

В соответствии со ст.48 №123-ФЗ от 22.07.2008 г. целью создания системы предотвращения пожаров является исключение условий возникновения пожаров. Исключение условий возникновения пожаров достигается исключением условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания.

В соответствии со ст.49 №123-ФЗ от 22.07.2008 г. исключение условий образования горючей среды обеспечивается несколькими из следующих способов:

-  применение негорючих веществ и материалов при строительстве;

-  ограничение массы и объема горючих веществ и материалов;

-  использование наиболее безопасных способов размещения горючих веществ и материалов;

-  изоляция горючей среды от источников зажигания.

В соответствии со ст. 50 №123-ФЗ от 22.07.2008 г. исключение условий образования в горючей среде источников зажигания достигается несколькими из нижеследующих способов:

- применение оборудования и режимов проведения технологического процесса, исключающих образование статического электричества;

- применение искробезопасного инструмента при работе с легковоспламеняющимися жидкостями и горючими газами.

Данным проектом предусмотрены следующие решения, направленные на обеспечение безопасности людей при возникновении пожара:

- планировочными решениями генерального плана площадок, разработанными с учетом технологической схемы, подхода трасс инженерных сетей, рельефа местности, проектируемых сооружений и коммуникаций, санитарно-гигиенических и противопожарных норм;

- проездами и подъездами с твердым покрытием для доступа к объектам тушения передвижной пожарной техники.

Пожаротушение до прибытия дежурного караула пожарной части осуществляется первичными средствами.

5.2.  Обоснование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и наружными установками обеспечивающих пожарную безопасность объектов строительства.

Проектом не предусматривается строительство зданий, сооружений и наружных установок.

Нормативными документами в области пожарной безопасности («Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22.07.08. г.; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям») требования к противопожарным расстояниям для проектируемых объектов не предъявляются.

Минимальная глубина прокладки принята проектом 1,35 м. Расстояние до верха футляра при прокладке под проектируемой автодорогой составляет 1,4 м. На футлярах при переходе через автодорогу предусмотрены контрольный трубки.

5.3 Описание и обоснование проектных решений по наружному противопожарному водоснабжению

Расчетные расходы воды на наружное пожаротушение приняты по таблице № 1.

СП 8.13130.2009, на внутреннее пожаротушение - по таблицам №1  СП 10.13130.2009.

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение принят 10 л/сек (при количестве одновременных пожаров - 1 шт.).

Расчетный расход воды на внутреннее пожаротушение принят 1 струя -2,5 л/сек.( для детского сада,  смотри табл.№3 (приложение расчеты.)

Подача полного расчетного расхода воды на тушение пожара обеспечивается при наибольшем часовом расходе воды на другие нужды  и обеспечивается  из городской сети водопровода.

Проектируемый водопровод выполнен из полиэтиленовых труб  ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.

Прокладка сетей хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода общей протяженностью 13,0 км из полиэтиленовых труб марки ПЭ100 SDR17 питьевая ГОСТ 18599-2001 планируется от ранее запроектированных сетей по улицам проектируемой территории к жилым домам. Водопроводы прокладываются преимущественно из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17–160х9,5, 110х6,6 вода питьевая ГОСТ 18599-2001. Стальные участки предусмотрены в местах врезок, установки запорной арматуры, а также вводов в жилые дома.

В соответствии с требованиями п.8.6 СП 8.13130.2009 проектируемые пожарные гидранты расположены вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2.5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий; допускается располагать гидранты на проезжей части.

В соответствии с требованиями п. 8.7 СП 8.13130. 2009 проектируемые пожарные гидранты  устанавливаются в колодцах.

Решения по определению проездов и подъездов для пожарной техники.

Проезд к зданиям возможен по проектируемым проездам с твердым покрытием. Проектируемые проезды имеют двустороннее движение общей шириной проезжей части не менее 6,0 м, шириной дороги с учетом п. 8.7 СП 4.13130.2013 (ширина тротуара уже включена) не менее 7,0 м, что удовлетворяет требованиям п. 8.6. СП 4.13130.2013. Конструкция дорожной одежды проездов в соответствии с требованиями п. 8.9 СП 4.13130.2013 рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

5.4. Перечень мероприятий, обеспечивающих безопасность подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара.

Подразделения пожарной охраны, в зоне которых находятся проектируемые объекты, должны быть обеспечены всеми необходимыми видами количествами и количествами пожарной техники и оборудованием, средствами индивидуальной защиты, обеспечивающими безопасность подразделений пожарной охраны во время пожара.

Обеспечение безопасности подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара достигается сочетанием комплекса технических и организационных мероприятий, основными из которых являются:

-  объекты и сооружения выполнены с учетом возможности проезда по подъездным путям и дорогам в случае ЧС;

- для обеспечения беспрепятственного ввода и передвижения подразделений пожарной охраны к проектируемому объекту возможно использование проектируемых подъездных дорог с твердым покрытием, отвечающих требованиям раздела 8 СП 4.13130.2013;

- конструкция дорожной одежды проездов в соответствии с требованиями п. 8.9 СП 4.13130.2013 рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей;

-  планировка площадок и расположения проектируемых объектов обеспечивает возможность проезда пожарных машин.

Подразделения пожарной охраны, в зоне выезда которых находится проектируемый объект, должны быть обеспечены всеми необходимыми видами и количеством пожарной техники, оборудованием, средствами индивидуальной защиты, обеспечивающими безопасность подразделений пожарной охраны во время тушения пожара (специальные термозащитные костюмы, пожарные каски, средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения).

Проектом не предусматривается строительство зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок, также не предусматривается строительство зданий, сооружений, помещений и  оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и оборудованию автоматической пожарной сигнализацией, а также организация технических систем противопожарной защиты (автоматических установок  пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода, противодымной защиты).

5.5. Описание и обоснование принятых конструктивных и объемно-планировочных решений, степени огнестойкости и класса конструктивной опасности строительных конструкций.

Проектируемые автодороги имеют следующие конструктивные решения:

а) проезжей части:

-  устройство подстилающего слоя из гравийно-песчаной смеси, толщиной 20 см;

- устройство основания из фракционированного щебня с расклинцовкой, толщиной 15 см. Применяется щебень фракции 40-70 мм, марки М600. Расклинцовка производится щебнем фракции 10-20 мм;

- устройство нижнего слоя покрытия из горячей, пористой, крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки II, толщиной 6 см;

- устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси, тип Б, марки III, толщиной 5 см.

Б) тротуаров:

- устройство гравийно-песчаной смеси, толщиной 15 см.

- устройство слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси, тип Б, марки III, толщиной 5 см.

Вдоль тротуаров на всем участке предусмотрена  установка бетонного бортового камня БР 100.20.8.

5.6. Описание и обоснование проектных решений по обеспечению безопасности людей при возникновении пожара

Данным проектом предусмотрены следующие решения, направленные на обеспечение безопасности людей при возникновении пожара:

- планировочными решениями генерального плана площадок, разработанными с учетом технологической схемы, подхода трасс инженерных сетей, рельефа местности, существующих сооружений и коммуникаций, санитарно-гигиенических и противопожарных норм;

- проездами и подъездами с твердым покрытием для доступа к объектам тушения передвижной пожарной техники на существующей площадке.

Пожаротушение по прибытия дежурного караула пожарной части осуществляется первичными средствами.

5.7 Описание организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности проектируемого объекта.

Общие требования пожарной безопасности устанавливают:

- Федеральный закон№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 г.;

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390.

Организации, их должностные лица и граждане, нарушившие требования пожарной безопасности, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ответственность за организацию и обеспечение пожарной безопасности при проведении работ с момента принятия участка работ возлагается в целом на руководителя строительной организации. Ответственность за соблюдением установленных противопожарных мероприятий на каждом рабочем месте возлагается на непосредственных исполнителей работ.

На участке производства работ запрещается:

-  курить, разводить костры, сжигать мусор, выжигать траву;

- применять для освещения взрывопожароопасных производственных объектов факелы, спички, свечи, керосиновые фонари, костры и другие источники открытого огня;

- на территориях объектов и в охранной зоне устраивать свалки горючих отходов;

- применение в процессах производства материалов и веществ с неисследованными показателями и пожаровзрывоопасности или не имеющих сертификатов, а также их хранение совместно с другими материалами и веществами.

При привлечении сторонней подрядной организации к проведению огневых, газоопасных работ на объектах издается совместный приказ филиала и подрядной организации, в котором назначаются руководящие работники и ИТР эксплуатирующей организации, обязанные утверждать наряды-допуски, ответственные за организацию и безопасное производство работ, обязанные выдавать наряды-допуски и допускать к работам, ответственные за подготовку работ,  а также ИТР подрядной организации, ответственные а проведение работ и лица, обязанные проводить анализ воздушной среды.

Выдавать наряд-допуск, проводить подготовку объекта к проведению работ и допускать к работам обязан начальник структурного подразделения или лицо, его замещающее.

ИТР сторонней подрядной организации, ответственные за проведение работ по наряду-допуску, должны пройти проверку знаний правил и норм безопасности в комиссии филиала с участием представителя Ростехнадзора и выдачей протокола. Эта обязанность подрядчика должна быть включена в особые условия договора подряда. К проведению огневых работ разрешается допускать лиц (сварщиков, газорезчиков и т.п.), прошедших специальную подготовку и имеющих квалификационные удостоверения и талон по технике пожарной безопасности.

Руководители ремонтных (огневых) работ, выполняемых подрядными организациями, несут ответственность за соблюдение подчиненным персоналом действующих на объекте правил и требований пожарной безопасности за возникновение пожаров, происшедших по их вине.

Организация обучения  и проведения инструктажа по безопасному проведению работ работниками подрядных организаций возлагается на руководство этих организаций.

Проведение огневых, газоопасных и других работ повышенной опасности на взрывопожароопасных и пожароопасных объектах (далее – работ), в том числе и в аварийных случаях разрешается только после оформления наряда-допуска. Огневые работы на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах должны проводиться только в дневное время (за исключением аварийных случаев).

На предприятиях должны быть разработаны инструкции по безопасному ведению огневых работ с учетом специфики производств и местных условий. К проведению огневых работ допускаются лица, прошедшие специальную подготовку и имеющие квалификационное удостоверение и талон по технике пожарной безопасности. Огневые работы могут проводиться только при наличии наряда-допуска, подписанного руководителем подразделения, где выполняются огневые работы, и утвержденного техническим руководителем предприятия (главным инженерном) или его заместителем по производству или начальником производства.

Проведение огневых работ при строительстве осуществляется согласно предварительно составленных и утвержденных ППР.

Служебно-бытовые и производственно-складские помещения (вагон-домики, балоки), территория расположения указанных помещений обеспечиваются первичными средствами пожаротушения: пожарный инструмент, пожарный инвентарь, ручные огнетушители.

В дополнение к ним на территории, занимаемой служебно-бытовыми и производственно-складскими помещениями, в летний период устанавливаются бочки с водой из расчета одной бочки на 500-600 м²  площади застройки. В соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.002-97 «Пожарная техника для защиты объектов. Общие требования» бочки для хранения воды должны иметь вместимость не менее 0,2 м³ и укомплектовываться ведром.

На месте производства работ необходимо организовать пожарный пост, который должен быть оснащен огнетушителями ОП (ОУ)-10 – 10 шт. или ОП (ОУ)-50 – 2 шт., ящиком с песком (V=1 м3), ломами, лопатами, топорами, кошмой или асбестовым полотном 2х2 м– 2 шт. На месте производства работ приказом по эксплуатирующей или подрядной организации из числа работающих должен создаваться боевой расчет ДПД с распределением обязанностей согласно утвержденному табелю.

Для размещения огнетушителей, багров, топоров и лопат на территории строительных площадок изготавливаются пожарные щиты, которые располагаются на видных и легкодоступных местах.

Конструкция ящика для песка должна быть удобной для извлечения песка  и исключать в него попадание осадков. Ящик должен укомплектовываться совковой лопатой. Для предупреждения комкования песок перед засыпкой в ящик должен просушиваться и просеиваться.

Асбестовую ткань (кошму, войлок) следует хранить в металлических футлярах с крышками. Огнетушители, ящики для песка, бачки для воды, ведра, ручки для лопат и топоров, футляры для асбестового волокна окрашиваются в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-76.

Промасленный либо пропитанный дизельным топливом, бензином или иными горючими жидкостями обтирочный материал собирается в специальную металлическую тару (ящики, бачки) с плотно закрывающимися крышками. По окончании рабочей смены тара с использованным обтирочным материалом должна транспортироваться на специально отведенную площадку.

Заправка дорожных и транспортных машин топливом и смазочными материалами должна проводиться в специально выделенном месте, оборудованном средствами и инвентарем противопожарной безопасности.

Расчет пожарных рисков при выполнении обязательных требований пожарной безопасности согласно Постановлению Правительства РФ №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» от 16 февраля 2008 и статье 6 ч. 3»технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22 июля 2008 г. не требуется.