Муниципальное унитарное предприятие

«Архитектура и градостроительство»

муниципального района Чишминский район

Республики Башкортостан

Стадия: Архитектурно - строительный проект

С Х Е М А

Обустройство сквера по ул. Центральная в с. Алкино - 2

(Общественная территория)

ГИП                                                      А.Ф. Галлямов

р.п. Чишмы, 2019 год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Схема обустройства сквера по ул. Центральная в с. Алкино - 2 разработана МУП «Архитектура и градостроительство» МР Чишминский район РБ.

Основание для разработки схемы:

- Задание на проектирование.

Спил деревьев Ø 40 мм – 6 шт.;

Посадка деревьев ≈ 20 шт.;

Земля чернозем – 240.0 м³, транспортировка до 10 км;

Бордюрный камень БР 100.30.15 дорожный – 80.0 п.м.

Бордюрный камень БР 100.20.8 тротуарный – 987.0 п.м.

Срезка – планировка грунта I группы – 343.0 м²;

Подстилающий слой – ПГС б-120 мм – 343.0 м²;

Подстилающий слой – щебень (из природного камня для строительных работ) фракция 20 – 40 мм, 150 мн, марки 800, б-150 мм – 343.0 м²;

Асфальт крупнозернистая фракция б-40 мм – 343.0 м²;

Асфальт мелкозернистая фракция б-40 мм – 343.0 м²;

Тротуары – 760 м²

Срезка – планировка грунта I группы – 760 м²;

Подстилающий слой – ПГС б-100 мм – 760 м²;

Подстилающий слой – щебень (из природного камня для строительных работ) фракция 20 – 40 мм, 150 мн, марки 800, б-100 мм – 760 м²;

Асфальт мелкозернистая фракция б-50 мм – 760 м²;

Брусчатка – 226 м²  (заложить 2 цвета);

Срезка – планировка грунта I группы – 226 м²;

Подстилающий слой – ПГС б-150 мм – 226 м²;

Покрытие уплотненное песчаное на грунтовом основании или гравийной крошке – 236 м²

Срезка – планировка грунта I группы – 236 м²;

Подстилающий слой – ПГС б-150 мм – 236 м²;

Монтаж освещения:

Уличный светильник – 9 шт.;

Опора силовая металлическая – 9 шт.;

Бурение Ø 300 мм, глуб. 1.0 м – 9 шт.;

Бетонирование опор, бетон кл. В 12,5 Ø 300 мм, глуб. 1.0 м – 9 шт.

Прокладка кабеля АВВГ 3х10 без защитного контура – 200 п.м;

Скамейки – 8 шт;

Урны – 8 шт;

СОГЛАСОВАНО:

Обустройство сквера по ул. Центральная в с. Алкино - 2

(Общественная территория)

Заместитель главы администрации

Чишминского района                                                              К.Ш. Уразметов

Главный архитектор

Чишминского района                                                              И.Р. Зайнуллин

Глава Администрации

СП Лесной сельсовет                                                              Р.С. Кульбаев

Директор ООО “ЖКХ с. Алкино - 2”                                     М.А. Байбурин

Муниципальное унитарное предприятие

«Архитектура и градостроительство»

муниципального района Чишминский район

Республики Башкортостан

Стадия: Архитектурно - строительный проект

С Х Е М А

Благоустройство

дворовой территории

многоквартирного жилого дома по адресу:

с. Алкино - 2, ул. Крючкова, д. 12

ГИП                                                      А.Ф. Галлямов

р.п. Чишмы, 2019 год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Проект благоустройства дворовой территории многоквартирного жилого дома разработан МУП «Архитектура и градостроительство» МР Чишминский район РБ.

Основание для разработки проекта:

- Задание на проектирование.

Демонтаж – труба стальная Ø 110 мм, L-2.5 м, 3 шт;

Демонтаж – монтаж (перенос за проектир.стоянку) стол, 2 скамейки деревянные, бревно Ø 150 мм, L-1.5 м, 6 шт;

Демонтаж бордюрный камень дорожный – 258.0 п.м.

Посадка деревьев – 18 шт. (ёлки);

Земля чернозем – 40.0 м³, транспортировка до 15 км;

Монтаж ограждения физкультурной площадки L – 148.0 п.м.;

Монтаж физкультурной площадки 14.0 х 60.0 = 840 м²;

Монтаж ограждения подъезды из проф.трубы 40х20х3, h-0.8 м, ∑L – 166.0 п.м., столбы 40х40х3, L-1.1 м, 83 шт.;

Подстилающий слой – ПГС, 300х300х100 мм – 0.009 х 83 = 0.75 м³;

Бетон кл. В20, 300х300х300 мм – 0.027 х 83 = 2.2 м³;

Окраска за 2 раза.

Монтаж бордюрный камень БР 100.30.15 дорожный – 661.0 п.м.

Монтаж бордюрный камень БР 100.20.8 тротуарный – 120.0 п.м.

Водопропускная стальная труба Ø 426 мм, толщина стенки 4 мм, L – 10.0 м;

Бетонный лоток 0.5 х 45.0 м + 2 бетонных оголовка = 24.0 м²

Планировка грунта I группы (в ручную) – 24.0 м²;

Подстилающий слой – ПГС б-100 мм – 24.0 м²;

Бетон кл. В20, б-100 мм – 24.0 м²;

Срезка – планировка грунта I группы – 2669.0 м²;

Подстилающий слой – ПГС б-120 мм – 2669.0 м²;

Подстилающий слой – щебень (из природного камня для строительных работ) фракция 20 – 40 мм, 150 мн, марки 800, б-150 мм – 2669.0 м²;

Асфальт крупнозернистая фракция б-40 мм – 2669.0 м²;

Асфальт мелкозернистая фракция б-40 мм – 2669.0 м²;

Фреза, толщ. до 70 мм – 100 м², транспортировка до 5 км;

Тротуары – 80.0 м²

Срезка – планировка грунта I группы – 80.0 м²;

Подстилающий слой – ПГС б-100 мм – 80.0 м²;

Подстилающий слой – щебень (из природного камня для строительных работ) фракция 20 – 40 мм, 150 мн, марки 800, б-100 мм – 80.0 м²;

Асфальт мелкозернистая фракция б-40 мм – 80.0 м²;

Ступени: 1.5 х 4.5 м = 6.75 м²

Срезка – планировка грунта I группы – 6.75 м²;

Подстилающий слой – ПГС б-100 мм – 6.75 м²;

Бетон кл. В20, б-100 мм – 6.75 м²;

Монтаж поручни, стойки, прогоны из проф. трубы.

Поручень 60х40х4 мм, L – 10.0 п.м.

Стойка 40х40х4 мм, L – 1.2 м, 10 шт.

Прогоны 40х20х4 мм, L – 9.0 п.м.

Окраска за 2 раза.

Скамейки – 5 шт;

Урны – 5 шт;

СОГЛАСОВАНО:

Благоустройство дворовой территории

многоквартирного жилого дома по адресу:

с. Алкино - 2, ул. Крючкова, д. 12

Заместитель главы администрации

Чишминского района                                                              К.Ш. Уразметов

Главный архитектор

Чишминского района                                                              И.Р. Зайнуллин

Глава Администрации

СП Лесной сельсовет                                                              Р.С. Кульбаев

Директор ООО “ЖКХ с. Алкино - 2”                                     М.А. Байбурин

ул. Крючкова, д. 12

Муниципальное унитарное предприятие

«Архитектура и градостроительство»

муниципального района Чишминский район

Республики Башкортостан

Стадия: Архитектурно - строительный проект

С Х Е М А

Благоустройство

дворовой территории

многоквартирного жилого дома по адресу:

с. Алкино - 2, пер. Школьный, д. 16

ГИП                                                      А.Ф. Галлямов

р.п. Чишмы, 2019 год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Проект благоустройства дворовой территории многоквартирного жилого дома разработан МУП «Архитектура и градостроительство» МР Чишминский район РБ.

Основание для разработки проекта:

- Задание на проектирование.

Демонтаж – труба стальная Ø 110 мм, L-2.5 м, 3 шт;

Демонтаж бордюрный камень дорожный – 220.0 п.м.

Спил и выкорчевка дерева, тополь Ø 400 мм – 1 шт;

Пересадка деревьев – 6 шт. (ёлка, береза);

Посадка деревьев – 21 шт. (ёлки);

Земля чернозем – 40.0 м³, транспортировка до 15 км;

Монтаж эл. опоры (ж/б) L-9.5 м – 2 шт., светильник – 2 шт, длина кабеля ≈ 100 м, СИП 2х16, 4 анкерных зажима, 8 прокалывающих зажима, 2 крюка;

Монтаж ограждения детской площадки h=0.8 м, из проф.трубы 40х20х3, L – 90 х 2 = 180 п.м., столбы 40х40х3, h-1.1 м, 46 шт.;

Монтаж детской площадки 15.0 х 30.0 = 450 м²;

в том числе: монтаж резинового покрытия 12.0 х 27.0 = 324 м²;

Монтаж ограждения подъезды h=0.8 м, из проф.трубы 40х20х3, L – 112 х 2 = 224 п.м., столбы 40х40х3, h-1.1 м, 57 шт.;

Грунтовка, окраска за 2 раза.

Монтаж бордюрный камень БР 100.30.15 дорожный – 458.0 п.м.

Монтаж бордюрный камень БР 100.20.8 тротуарный – 401.0 п.м.

Срезка – планировка грунта I группы – 2300 м²;

Подстилающий слой – ПГС б-120 мм – 2300 м²;

Подстилающий слой – щебень (из природного камня для строительных работ) фракция 20 – 40 мм, 150 мн, марки 800, б-150 мм – 2300 м²;

Асфальт крупнозернистая фракция б-40 мм – 2300 м²;

Асфальт мелкозернистая фракция б-40 мм – 2300 м²;

Фреза, толщ. до 70 мм – 100 м², транспортировка до 5 км;

Тротуары – 250 м²

Срезка – планировка грунта I группы – 250 м²;

Подстилающий слой – ПГС б-100 мм – 250 м²;

Подстилающий слой – щебень (из природного камня для строительных работ) фракция 20 – 40 мм, 150 мн, марки 800, б-100 мм – 250 м²;

Асфальт мелкозернистая фракция б-40 мм – 250 м²;

Ступени: 1.5 х 5.0 м = 7.5 м²

Срезка – планировка грунта I группы – 7.5 м²;

Подстилающий слой – ПГС б-100 мм – 7.5 м²;

Бетон кл. В20, б-100 мм – 7.5 м²;

Монтаж поручни, стойки, прогоны из проф. трубы.

Поручень 60х40х4 мм, L – 11.0 п.м.

Стойка 40х40х4 мм, L – 1.2 м, 10 шт.

Прогоны 40х20х4 мм, L – 10.0 п.м.

Грунтовка, окраска за 2 раза.

Скамейки – 5 шт;

Урны – 5 шт;

СОГЛАСОВАНО:

Благоустройство дворовой территории

многоквартирного жилого дома по адресу:

с. Алкино - 2, пер. Школьный, д. 16

Заместитель главы администрации

Чишминского района                                                              К.Ш. Уразметов

Главный архитектор

Чишминского района                                                              И.Р. Зайнуллин

Глава Администрации

СП Лесной сельсовет                                                              Р.С. Кульбаев

Директор ООО “ЖКХ с. Алкино - 2”                                     М.А. Байбурин

пер. Школьный, д. 16